## Slide 1: WGS 84

## Slide 2: Bestandteile
Referenzellipsoid der am besten an die Erdoberfläche angepasst ist
Koordinaten sind in Längen- und Breitengrad
  „ HDDD MM.MMMM“ , H = Hemisphäre (N , S ; E , W), DDD = Grad , MM.MMMMM = Minuten
Geoid EGM96 (Earth Gravitational Model)
12 Fundamentalstationen mit festen Koordinaten
Ursprung in Greenwich ( ca. 100 m neben der Sternwarte)

## Slide 3: Referenzelipsoid
Große Halbachse a = 6 378 137 m
Kleine Halbachse b = 6 356 752 m
Wird ständig präzisiert (Kontinentaldrift)
Ähnlich GRS 80 Ellipsoid